УДК 004.9

Банзерук Ю.О., Парамуд Я.С.

Національ ний університет "Львівська політехніка ", кафедра електронних обчислювальних машин

Комп’ютерна система обмеження доступу до підприємства

У статті проведений аналіз системи обмеження доступу до підприємства з різними призначеннями .Запропоновано мікропроцесорний пристрій для побудови таких систем.

Ключові слова - система конролю доступу, мікропроцесорний пристрій для системи доступу, автономні системи доступу,централізовані системи доступу.

In the article the analysis of limiting access to companies with different assignments.A microprocessor unit for building such systems.

Keywords - System Control raised access microprocessor unit for access systems, autonomous system access interface system access.

Вступ

Сучасний етап науково-технічного прогресу характеризується широким застосуванням електроніки та мікроелектроніки в усіх сферах життя і діяльності людини,в тому числі в системах доступу підприємств. Важливу роль при цьому відіграла поява і швидке вдосконалення елементної бази для розробки і проектування різних пристроїв обчислювальної техніки.

Обчислювальні машини і комплекси застосовуються в даний час практично у всіх галузях життєдіяльності людини - зв'язку і передачі даних, медицині і в побуті, вимірювальних та контролюючих системах, в системах автоматичного управління та багатьох інших, де грають важливу роль і тому повинні відповідати високим вимогам, як точності, так і надійності.

Будь-яку задачу в принципі можна виконати спроектувавши для цього відповідний мікрокомп'ютер з необхідною конфігурацією, але при виборі комплектуючих необхідно, з одного боку, уникнути надмірності, з другого – забезпечити необхідну для даної задачі гнучкість системи. Ці та інші питання вирішуються в даній курсовій роботі. Необхідно привести схему електричну функціональну та принципову, а також програму початкової ініціалізації.

### Мікропроцесор - центральний пристрій (або комплекс пристроїв) ЕОМ (або обчислювальної системи), що виконує арифметичні і логічні операції, задані програмою перетворення інформації, керує обчислювальним процесом і координує роботу пристроїв системи (запам'ятовуючих, сортувальних, вводу -- виводу, підготовки даних і ін.) В обчислювальній системі може бути декілька паралельно працюючих процесорів; такі системи називають багатопроцесорними. Наявність декількох процесорів прискорює виконання однієї великої або декількох (у тому числі взаємозалежних) програм. Основними характеристиками мікропроцесора є швидкодія і розрядність.

Аналіз досліджень та публікацій

В роботі [1] наведені основні типи систем обмеження доступу.  В роботі [2] приведені загальні засади побудови периферійних підсистем. В роботах [3, 4] показана доцільність застосування біометричної інформації для систем обмеження доступу. В усіх роботах показана доцільність використання засобів комп’ютерної техніки в системах обмеження доступу.

Постановка завдання

З метою створення найефективнішої системи доступу до підприємства потрібно порівняти різні системи і різні мікропроцесорні пристрої, щоб вибрати найбільш підходящі.

1.Загальні особливості систем обмеженя доступу до підприємства

Автоматизо́вана систе́ма контро́лю до́ступу — електронна чи електронно-механічна система, що призначена для надання дозволу на прохід персоналу, проїзд транспортних засобів або переміщення матеріалів через вхід (вихід) контрольно-пропускних пунктів зон обмеження доступу. Найчастіше використовується в метрополітені.

Види систем

Класифікація системи контролю доступом (СКД)[1]:

- автономні — інформація не передається на центральний пункт охорони і не контролюється операторами;

- центральні (мережеві) — відбувається обмін з центральним пунктом охорони для керування виконавчими пристроями;

універсальні — можуть працювати як в автономному режимі, так і в мережевому. Якщо відбувається збій центрального пристрою управління, то перемикається на автономний режим.		Автономні системи контролю доступу.	Вони призначені для забезпечення контролю і управління доступом в окреме приміщення. Структурна схема автономної системи приведена на рис.1.

Рис.1. Структура автономної системи контролю доступу

Така система складається з автономного контролера, що зберігає в собі базу даних ідентифікаторів і керівника роботою останніх елементів системи. Як виконавчий пристрій використовується електромагнітний замок, або клямка. Для ідентифікації користувача використовуються різні типи карт з відповідними зчитувачами (магнітні, штрихові). Контролер працює, як правило, з одним зчитувачем на вхід (зчитувач на вихід використовується лише в особливо важливих приміщеннях); для відкриття замку зсередини приміщення зазвичай використовується або кнопка, або датчик-комутатор руху. Для забезпечення правильності роботи всієї системи використовується датчик положення дверей.

Для забезпечення нормального режиму роботи системи контролю доступу, двері оснащуються доводчиком, а контролер - резервним джерелом живлення.  	Типовим прикладом автономного контролера є контролер МД64, МД256 що забезпечує роботу з одним зчитувачем картки або Touch Memory зчитувачем, дозволяє забезпечити автономний контроль за доступом в окреме приміщення.

Автономні системи контролю доступу із збором даних

Автономні системи з накопиченням інформації, виконують ті ж завдання, що і системи описані вище. Єдиною відмінністю є можливість системи нагромаджувати інформацію про всі проходи через точку проходу (двері, турнікет) - час, дата, ідентифікаційний номер карти або брелку Touch Memory. Дана інформація зберігається в пам'яті контролера і може з потреби зажадатися. Для здобуття інформації і представлення її в наочному вигляді використовується спеціальне програмне забезпечення (ПО). ПО дозволяє операторові системи вирішувати завдання: відстежування переміщення співробітників по території, обліку робочого часу співробітників, візуально контролювати особу власника картки або брелку Touch Memory.

Рис.2 Системи доступу із збором даних

Контролери МД1024 є перехідною ланкою до мережевих систем, оскільки, можуть об'єднуватися  в єдину мережу для здобуття накопичених даних від багатьох точок проходу.

Мережеві системи контролю доступу

Мережеві системи призначені для забезпечення контролю і управління доступом на крупних об'єктах (банки, установи, підприємства і тому подібне)./.
   Виділяють чотирьох характерних типів точок доступу, де може бути застосованийконтроль:

прохідні;

офісні приміщення;

приміщення з підвищеним рівнем безпеки;

об'єкти на вулиці (ворота, шлагбауми для автостоянок і так далі). 
 	Прохідні  cистемиcccbcntvb

Прохідні призначені для контролю за доступом при вході на об'єкт. В більшості випадків тут використовуються турнікети або шлюзи і, як правило, присутня охорона, яка виробляє додаткову візуальну перевірку і стежить за виникненням критичних ситуації. При великій кількості службовців виникають проблеми з пропускною спроможністю, тому додатковий контроль проводиться лише для відвідувачів. cbc
  	Турнікети можуть бути напівростового типа, рідше використовуються турнікети з перекриттям отвору в повний зріст. Турнікети в більшості своїй не забезпечують фізичної перешкоди для проникнення, а служать лише для впорядковування потоку людей і допомагають службі охорони контролювати вхід на об'єкт. Таким чином, основне їх завдання - обмежити можливість проходу декількох чоловік по одному допуску (ідентифікатору). Турнікети можуть бути обладнані засобами сигналізації, що спрацьовують при спробах обходу, перестрибуванні. Для цього використовуються гик-бар'єри, високочуттєві датчики і тому подібне Шлюзи або кабіни відносяться до пристроїв блокуючого типу, що перегороджують. Вони можуть при необхідності взяти людину в точці доступу.

Шлюзи застосовуються на об'єктах з підвищеним рівнем безпеки. При цьому вони часто оснащуються додатковими засобами контролю (металодетекторами, детекторами вибухових і радіоактивних речовин і тому подібне). На прохідних може виникнути потреба в телевізійному контролі. При цьому введення коду, або зчитування ідентифікатора користувача, супроводжується введенням зображень з бази даних і з телекамери на монітор охоронця, (режим відеоідентифікації), який виробляє їх рівняння. Для підвищення рівня безпеки застосовується дворівнева ідентифікація наприклад, карта і код, карта і вага.

Офісні приміщення

Як правило, в самих офісних приміщеннях потрібний невисокий рівень захисту. Тут можна застосувати електромагнітні замки і зчитувачі дистанційного типа з великою відстанню зчитування (для того, щоб службовці не виймали картки з кишені - принцип вільних рук). Як виконавчі пристрої можуть застосовуватися електромагнітні клямки або електромагнітні замки. Слід врахувати, що для їх нормального функціонування необхідні дверні доводчики. 
	 Особливо важливі приміщення

У приміщеннях повинне застосовуватися багаторівневе встановлення особи (не менше двох рівнів), при необхідності - з біометричною ідентифікацією і клавіатурними зчитувачами. Тут також може використовуватися принцип «доступу два або більш за осіб». Клавіатурні зчитувачі, хоча і вважаються недостатньо захищеними від різних маніпуляцій (підбір коди, спостереження), мають певні достоїнства, наприклад, розрядність коди може бути вибрана довільно, причому код встановлюється користувачем і невідомий операторові системи

На основі аналізу цих систем доступу можна зробити висновок що для їх побудови доцільно використовувати мікропроцесорний пристрій і контроллер.

2.  Застосування  мікроконтроллера

Ключовим вузлом системи є автономний контроллер. На даний час вмпускається велика кількість серійних мікроконтроллерів,мікро-ЕОМ,мікропроцесорів,процесорів обробки сигналів.За технічними та вартісними характеристиками для проектованого мікропроцесорного пристрою найкраще підходить мікроконтроллер TSC80251G2D сімейства Atmel Microcontroller.

Загальні відомості про мікроконтроллер

Мікроконтролер TSC80251G2D сімейства Atmel Microcontroller[5], базується на архітектурі 8/16-bіt C251. Це сімейство продуктів, що пристосовується до прикладних програм мікроконтролера 8/16-bіt, які потребують  продуктивності команди, що збільшується,  коли зменшується  діюча частота або збільшується адресний простір пам'яті. Архітектура може забезпечувати значне зменшення розміру коду при  компілюванні програм C при цілковитому збереженні діючих C51 підпрограм трансляції (блоку).

TSC80251G2D похідні є сумісними за програмним забезпеченням та виводами із стандартним 80C51/Fx/Rx/Rx + з розширеною пам'яттю даних на  кристалі ( 1 КБ ОЗП)  і до 256 КБ  зовнішнього коду і даних.  Додатково, TSC83251G2D і TSC87251G2D забезпечують пам'ять коду на кристалі :

ROM - 32 КБ і EPROM/OTPROM 32 КБ відповідно.

Вони забезпечують прозорі  розширення до Іntel`s 8x251Sx сімейства з додатковим синхронним послідовним контролером пересилання( SSLC підтримує TWІ, мікро-з`єднання  і SPІ протоколи ), інтерфейсом переривання від клавіатури, спеціалізований (виділений) незалежний генератор швидкостей передачі для UART, і особливостями керування потужностю.

TSC80251G2D-похідні оптимізовані  для швидкісного  і для низького споживання потужності на широкому діапазоні напруги.

Основні характеристики

- Сумісність з програмним забезпеченням  та виводами зі стандартом 80C51 Products і 80C51Fx/Rx/Rx+

- Знімна заміна, що підключаються до Іntel 8x251Sx

- C251 Ядро: Іntel`s MCS 251 D-step Compliance

- Регістровий файл ємністю 40 байт

- Доступ до регістрів як до байту, слова,  подвійного слова.

- Триступеневий конвеєр команд

- 16-бітна внутрішня вибірка команд

- Надлишкова система команд C51

- 16-бітне та 32 бітне АЛП

- Порівняльні та умовні команди переходів

- Додатковий набір команд переміщення (move)

- Пряма адресація

- 1 КБ вбудованої ОЗП

- Зовнішній простір пам'яті (КОД / ДАНІ) програмований від 64 КБ до 256 КБ

- 32 КБ вбудованої ПЗП EPROM/OTPROM  SINGLE PULSE Programming Algorithm (алгоритм програмування одиночного імпульсу)

- Чотири 8-бітних порта вводу-виводу (Порти 0, 1, 2 і 3 зі стандарту 80C51)

- Послідовний порт вводу-виводу: повний дуплекс UART (80C51 сумісний ) з незалежним генератором швидкостей передачі

- SSLC: Синхронний послідовний контролер пересилання

- TWІ Multі-master протокол

- μWire (мікро-з`єднання)  і SPІ  Master і Slave протоколами

- Три 16-бітні ТАЙМЕР/ ЛІЧИЛЬНИК ( Таймери 0, 1 і 2 зі Стандарту 80C51 )

- EWC: Контролер події та часової діаграми

- Сумісний з Іntel програмований масив лічильника PCA

- Розширений 16-бітний ТАЙМЕР/ ЛІЧИЛЬНИК з чотирма можливими частотними джерелами

(Fosc/4, Fosc/12, Таймер 1 і зовнішній ввід )

- П'ять модулів, кожний з чотирма програмованими режимами:

- 16-бітний програмний ТАЙМЕР / ЛІЧИЛЬНИК

- 16-бітний ТАЙМЕР/ ЛІЧИЛЬНИК вводу збору даних і вимірювання імпульсу

- високошвидкісний вивід  і 16-бітна модуляція ширини програмного імпульсу PWM

- 8-бітне апаратне PWM без службових сигналів

- 16-бітна спостерігаюча можливість ТАЙМЕРА/ЛІЧИЛЬНИКА

- 14-бітний апаратний спостерігаючий захищений таймер

- Керування потужністю.

- Скид при подачі живлення ( інтегрований на чипі)

- Прапорець на виключення ( холодний і теплий скид)

- Програмований системний годинник

- Неактивний Режим (режим очікування, холостого ходу, неробочий режим)

- Режим відключення живлення

- Інтерфейс переривання від клавіатури заведений на Port 1

- Ввід немаскованого переривання (NMI)

- Очікування стану вводу у реальному часі (WAIT#/AWAIT#)

- ONCE-режим і високошвидкісна підтримка внутрішньо схемного емулятора у режимі реального часу (третя сторона)

- Високошвидкісні Версії:

- 4.5V до 5.5V;

- 16 MHz і 24 MHz;

- Типовий діючий варіант: 35 мА на 24 MГц

24 мА на16 MГц

- Типовий відключений варіант: 2мкА

- Варіант з використанням низької напруги:

- 2.7V до 5.5V;

-16 MHz

- Типовий діючий варіантt: 11мА на 3В;

- Типовий відключений варіант 1мкА;

- Температурний діапазон: комерційний ( 0 C до + 70 C), індустріальний ( -40 C до + 85 С)

- Опції: розширений Діапазон ( -55 C до + 125 C);

- Корпуси: PDІL 40, PLCC 44 і VQFP 44, CDІ 40 і CQPJ 44;

Розроблені апаратні, алгоритмічні та програмні рішення з використанням мікроконтроллера TSC80251G2D сімейства Atmel Microcontroller показали що автономний контроллер забезпечує ефективне розв’язання функціональних задач, чим забезпечує якісні експлуатаційні характеристики систем обмеження доступу до підприємства .

Висновки

На основі аналізу систем обмеження доступу до підприємства показана доцільність застосування мікропроцесорів на  мікро-ЕОМ для їх побудови. Наведений варіант побудови автономного контроллера із використанням серійного мікроконтроллера TSC80251G2D сімейства Atmel Microcontroller.

1.Абрамов А.М., Никулин О.Ю, Петрушин А.И. Системы управления доступом. М.: "Оберег-РБ", 2007. 2. Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Периферийные устройства в вычислительных системах: Учеб. пособие для вузов по спец. “Выч. машины, комплексы и сети”.-М.: Высш. шк., 1991. -336 с.3.Г.Н. Зубов, М.В.Хитров, Состояние и перспективы голосовой биометрии, 2007. [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL:  http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200710/Article_12.pdf. 4.А.С. Алексеев, Е.Е. Федоров, Количественный анализ систем признаков и методов идентификации, Штучний інтелект, Институт проблем искусственного интеллекта,г.Донецк, № 3, 2005. [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL:  http://www.iai.dn.ua/ public/JournalAI_2005_3/Razdel7/02_Alekseev_Fedorov.pdf. 5. Мікроконтролер TSC80251G2D сімейства Atmel Microcontroller data sheet [Электронный ресурс]: Режим доступа:    http://html.alldatasheet.com/html-pdf/175306/ATMEL/TSC80251G2D-24CB/159/1/

TSC80251G2D-24CB.html